## Slide 1: Evaluatie Doortocht
Dienst Mobiliteit

## Slide 2: AGENDA
Visie
Doelstellingen
Analyse
Conclusie
Aanbevelingen

## Slide 3: VISIE EN TOEKOMST
01
Mobiliteitsplan: dorp vereenvoudigen
Notes: In haar mobiliteitsplan spreekt Bonheiden haar ambitie uit om de dorpskern aan te pakken en te vereenvoudigen. Hierbij wordt gelet op de doorstroming, verkeersveiligheid, uniformiteit en leesbaarheid.

## Slide 4: VISIE EN TOEKOMST
01
Mobiliteitsplan: dorp vereenvoudigen
02
2021: SWECO
Notes: In 2022 is men tot de constatatie gekomen dat de infrastructuur niet aan de eisen uit het mobiliteitsplan voldoet. Deze infrastructuur is erg verkeers- en autogericht, Het verkeer staat veel stil, waardoor er geen doorstroming is en de verkeerschaos oploopt in het centrum. De uniformiteit en leesbaarheid komt ook in gedrang.
Hierdoor is er ook een studiebureau (Sweco) aangesteld om deze volledige situatie te analyseren en verbeteren. Uit deze studie zijn 2 scenario’s voortgevloeid. Een minimaal en maximaal scenario. De opzet in deze studie en in het mobiliteitsplan is om in de dorpskern zo veel mogelijk te werken met gemengd verkeer en dit verderop richting Keerbergen en Mechelen opnieuw uiteen te halen.

## Slide 5: VISIE EN TOEKOMST
01
Mobiliteitsplan: dorp vereenvoudigen
02
2021: SWECO
03
Proefproject: 2 verkeerslichten

## Slide 6: VISIE EN TOEKOMST
01
Mobiliteitsplan: dorp vereenvoudigen
02
2021: SWECO
04
Situatie Heden
03
Proefproject: 4 verkeerslichten
Notes: Situatie nu:
- verkeerslichten waver en muizen werken in spits tussen 7-9 e, 15-18
- de rest uit.
- zone 30.
- trajectcontrole.

## Slide 7: VISIE EN TOEKOMST
01
Mobiliteitsplan: dorp vereenvoudigen
02
2021: SWECO
04
Situatie Heden
03
Proefproject: 2 verkeerslichten
05
Mogelijkse aanpassen

## Slide 8: VISIE EN TOEKOMST
01
Mobiliteitsplan: dorp vereenvoudigen
02
2021: SWECO
04
Situatie Heden
03
Proefproject: 2 verkeerslichten
05
Mogelijkse aanpassen
06
Herinrichten

## Slide 9: DOELSTELLINGEN
School
Bijzondere zorg voor de schoolomgeving
02
Leefbaarheid
In de dorpskern verbeteren
01
Doorstroming
Zonder de veiligheid in gedrang te brengen
03
Spits
Tijdens spits specifieke focus op oversteekbaarheid
04

## Slide 10: Analyse: Bevraging school
Notes: Gekko aparte bevraging gedaan en deze resultaten zijn niet in data formaat gedeeld om mee te kunnen opnemen hierin , daardoor zal de laatste slide uit de analyse over de zaken van gekko gaan.

## Slide 11: MODAL SHIFT
Fiets
Gemotoriseerd verkeer
Te voet
40%
14%
46%
Notes: Reden duurzaam verplaatsen aanmoedigen:
- Betere fietspaden en veiligheid
- Geen ander optie vanwege werkverplichting
- te grote afstand en onbegeleide fietstochten voor kinderen

## Slide 12: MODAL SHIFT
Te grote afstand en onbegeleide fietstochten
Geen andere optie vanwege werkverplichting
Betere fietspaden en veiligheid
Notes: Reden duurzaam verplaatsen aanmoedigen:
- Betere fietspaden en veiligheid
- Geen ander optie vanwege werkverplichting
- te grote afstand en onbegeleide fietstochten voor kinderen

## Slide 13: ROUTE NAAR SCHOOL
Fiets- en voetpaden in goed staat?
Algemeent wordt het uitgeschakelde verkeerslicht, file en oversteekmogelijkheden als hinder ervaren
Obstakels aanwezig op de route?
59%
62%
Notes: (23% vindt de oversteekplaatsen als goed)

## Slide 14: ROUTE NAAR SCHOOL
Geen beveiligde oversteek
Te veel auto's die willen parkeren
Onduidelijk zone 30
Fietsers flitsen voorbij
Notes: Wat zijn de zaken die nu de route naar school bemoeilijken

## Slide 15: ERVARING VERANDERING
Te gevaarlijk, onveilig gevoel
Problemen tijdens de spits
Veiliger gevoel in zone 30
Goed, maar oversteken voelt onveilig
Notes: Tijdens spitis
  Voertuigen staan stil op zebrapaden of zorgen voor slechte zichtbaarheid

## Slide 16: Analyse: Bevraging algemeen
Notes: 852 geldige antwoorden, 949 in totaal

## Slide 17: DEMOGRAFISCHE VERDELING
6%
18-30 jaar
13%
30-40 jaar
20%
40-50 jaar
20%
50-60 jaar
39%
>60 jaar
Notes: 88% afkomstig vanuit de regio

## Slide 18: TIJDSDUUR & DOORSTROMING
Chart: Tijdsduur
| 1= onvoldoende | 2= matig | 3= voldoende | 4 = goed | 5= uitstekend
Verkoop | 18 | 22 | 28 | 22 | 11
Chart: Doorstroming
| 1= onvoldoende | 2= matig | 3= voldoende | 4 = goed | 5= uitstekend
Verkoop | 19 | 24 | 26 | 22 | 8
2,8
2,7

## Slide 19: TIJDSDUUR & DOORSTROMING
Terug 50 km/u ipv 30 km/u
Verkeerslichten optimaliseren
R6 aansluiten op de rijmenamseweg
Notes: Tijdens spitis
  Voertuigen staan stil op zebrapaden of zorgen voor slechte zichtbaarheid

## Slide 20: VEILIGHEIDSGEVOEL & OVERSTEEKBAARHEID
Chart: Veiligheidsgevoel
| 1= onvoldoende | 2= matig | 3= voldoende | 4 = goed | 5= uitstekend
Verkoop | 29 | 23 | 16 | 18 | 14
Chart: Oversteekbaarheid
| 1= onvoldoende | 2= matig | 3= voldoende | 4 = goed | 5= uitstekend
Verkoop | 42 | 16 | 18 | 17 | 7
2,6
2,3

## Slide 21: ERVARING VERANDERING
Optimaliseren zone 30
Verkeerslichten optimaliseren + drukknop
Voorrangsituatie?
Creëren duidelijk wegbeeld
Notes: Tijdens spitis
  Voertuigen staan stil op zebrapaden of zorgen voor slechte zichtbaarheid

## Slide 22: Analyse: objectief

## Slide 23: INTENSITEIT RICHTING MECHELEN
Chart: Aantal in PAE
| 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00
gem 2022 | 192.8125 | 436.1875 | 494.375 | 461.125 | 436.5625 | 435.5625 | 431.375 | 436.8125 | 455.9375 | 482.0625 | 492.9375 | 512.4375 | 465.5625 | 367.375 | 263.4375 | 187 | 148.375
na verandering | 75.74 | 253.19 | 569.1 | 524.95 | 443.18 | 445.91 | 444.18 | 441.3 | 430.05 | 443.21 | 465.68 | 460.09 | 467.13 | 387.6 | 308.37 | 213.08 | 156.5
verschil | -117.0725 | -182.9975 | 74.725 | 63.825 | 6.6175 | 10.3475 | 12.805 | 4.4875 | -25.8875 | -38.8525 | -27.2575 | -52.3475 | 1.5675 | 20.225 | 44.9325 | 26.08 | 8.125

## Slide 24: INTENSITEIT RICHTING KEERBERGEN
Chart: Aantal (PAE)
| 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00
gem 2022 | 90.75 | 181.75 | 251.3125 | 242.9375 | 239.9375 | 247.8125 | 274.5 | 273.8125 | 292.125 | 323.3125 | 355.625 | 368.0625 | 353.0625 | 263.3125 | 179.9375 | 156.1875 | 130.1875
na verandering | 25.03 | 87.92 | 166.06 | 254.29 | 212.45 | 228.98 | 251.32 | 276.76 | 283.43 | 303.11 | 327.06 | 387.35 | 373.79 | 338.68 | 229.04 | 170.95 | 141.62
verschil | -65.72 | -93.83 | -85.2525 | 11.3525 | -27.4875 | -18.8325 | -23.18 | 2.9475 | -8.695 | -20.2025 | -28.565 | 19.2875 | 20.7275 | 75.3675 | 49.1025 | 14.7625 | 11.4325

## Slide 25: TRAJECTEN TRAVEL TIME TT
Notes: 1847M
1634M
1896M

## Slide 26: GEM TT VAN KEERBERGEN RICHTING MECHELEN

## Slide 27: GEM TT VAN KEERBERGEN RICHTING MECHELEN
Chart: tijd in seconde

## Slide 28: GEM TT VAN MECHELEN RICHTING KEERBERGEN

## Slide 29: GEM TT VAN MECHELEN RICHTING KEERBERGEN
Chart: Tijd in sconde

## Slide 30: GEM TT VAN KEERBERGEN RICHTING PUTSESTEENWEG

## Slide 31: GEM TT VAN KEERBERGEN RICHTING PUTSESTEENWEG
Chart: Tijd in seconde

## Slide 32: GEM TT VAN PUTSESTEENWEG RICHTING KEERBERGEN

## Slide 33: GEM TT VAN PUTSESTEENWEG RICHTING KEERBERGEN
Chart: Tijd in seconde

## Slide 34: GEM TT VAN MECHELEN RICHTING PUTSESTEENWEG

## Slide 35: GEM TT VAN MECHELEN RICHTING PUTSESTEENWEG
Chart: Tijd in seconde

## Slide 36: GEM TT VAN PUTSESTEENWEG RICHTING MECHELEN

## Slide 37: GEM TT VAN PUTSESTEENWEG RICHTING MECHELEN
Chart: Tijd in seconde

## Slide 38: SNELHEIDSANALYSE

## Slide 39: CONCLUSIE

## Slide 40: SUBJECTIEF
ONDUIDELIJKE EN ONLEESBARE ZONE 30
BEVRAGING SCHOLEN: 4 categorieën
Algemeen: scores op veiligheid, doorstroming en oversteekbaarheid variëren tussen 2,3 en 2,8 op 5
Notes:   4 categoriën: te gevaarlijk, problemen tijdens de spits, veiliger gevoel zone 30, goed maar onveilig aan oversteekplaatsen

## Slide 41: OBJECTIEF
Intensiteit is globaal gezien gelijk gebleven
TT: spits een stijging bepaalde routes
Tt: daluren gelijk of daling
Notes:   Wijdt erop door de snelheid te verlagen en de lichten uit te schakelen is de TT niet hoger geworden
  In conclusie tonen de objectieve cijfers aan dat de verkeersintensiteit grotendeels stabiel is gebleven na de veranderingen, maar dat de gemiddelde reistijd en snelheid op bepaalde trajecten specifiek zijn beïnvloed door de genomen maatregelen.

## Slide 42: AANBEVELINGEN
Notes: We denken eraan om de verkeerslichten aan te laten gaan allemaal in de spits met drukknopen, maar de verdere uitwerking moet nog gebeuren.

## Slide 43: AANBEVELINGEN

## Slide 44: KORTE TERMIJN
De lichten altijd met drukknop laten werken aan Carrefour en school
Optimaliseren van overteken
Zichtbaarheid en leesbaarheid optimaliseren
Zone 30 leesbaar maken
Notes:   Oversteek Carrefour en school gelijkwaardig behandelen
  De lichten altijd met druk laten werken aan carrefour en school.

## Slide 45: Optimaliseren oversteken

## Slide 46: Zichtbaarheid en leesbaarheid

## Slide 47: LANGE TERMIJN
Herinrichten dorp

## Slide 48: LANGE TERMIJN

## Slide 49: LANGE TERMIJN

## Slide 50: BEDANKT